## Slide 1: ARITMÉTICA BOOLEANA
Dr. Luis A. Villa Vargas
Dr. Marco A. Ramírez Salinas
M. En C. José A. Flores Escobar
Aritmética booleana
Sargantana, 3ra generación de procesadores Lagarto, fabricado via Europractice.

## Slide 2: ÁLGEBRA BOOLEANA
Repaso al álgebra de bool
Álgebra Booleana
Fue desarrollada por George Boole en el siglo 19
- Es una representación algebráica de la lógica binaria
- Codifica “verdadero” como 1 y “falso” como 0
AND oR
A&B = 1 cuando A = 1 y b = 1 A|B = 1 cuando A = 1 o B= 1
NOT XOR
~A = 1 cuando A = 0 A^B = 1 cuando A = 1 o B = 1, pero no ambos

## Slide 3: ÁLGEBRA BOOLEANA
Repaso al álgebra de bool
Álgebra Booleana
A
~A
~B
B
A&~B
~A&B
Se conecta cuando
A&~B | ~A&B = A^B
Fue aplicado a sistemas por Claude Shannon
  En su tesis de Mestría del MIT en 1937
  Razonó acerca de redes de relevadores con interruptores
    Se codificaron los interruptores cerrados como 1 y los interruptores abiertos como 0

## Slide 4: ÁLGEBRA de enteros
Aritmética de enteros
Álgebra Booleana
Aritmética de enteros
  Z, +, *, -, 0, 1 forma un anillo
  La adición es la operación de “suma”
  La multiplicación es la operación de “producto”
  - Es inverso aditivo
  0 Es la identidad de la suma
  1 Es la identidad del producto

## Slide 5: ÁLGEBRA booleana
Álgebra Booleana
Álgebra booleana
{0, 1}, |, &, ~, 0, 1 forma un “álgebra de Boole”
OR es la operación de “suma”
AND es la operación de “producto”
~ Es la operación de complemento (inverso no aditivo)
0 Es la identidad de la suma
1 Es la identidad del producto

## Slide 6: ÁLGEBRA booleana  anillo entero
Álgebra Booleana
  Conmutatividad
  A | B = B | A A + B = B + A
  A & B = B & A A * B = B * A
  Asociatividad
  (A | B) | C = A | (B | C) (A + B) + C = A + (B + C)
  (A & B) & C = A & (B & C) (A * B) * C = A * (B * C)
  Producto distribuido sobre la suma
  A & (B | C) = (A & B) | (A & C) A * (B + C) = A * B + B * C
  Identidades de suma y producto
  A | 0 = A A + 0 = A
  A & 1 = A A * 1 = A
  Cero es un producto aniquilador
  A & 0 = 0 A * 0 = 0
  Cancelación de la negación
  ~ (~ A) = A – (– A) = A

## Slide 7: ÁLGEBRA booleana  anillo entero
Álgebra Booleana
  Booleana: Suma distribuida sobre el producto
  A | (B & C) = (A | B) & (A | C) A + (B * C)  (A + B) * (A + C)
  Booleana: Idempotencia
  A | A = A A + A  A
    “A es verdadero” o “A es verdadero” = “A es verdadero”
  A & A = A A * A  A
  Booleana: Absorción
  A | (A & B) = A A + (A * B)  A
    “A es verdadero” o “A es verdadero y B es verdadero” = “A es verdadero”
  A & (A | B) = A A * (A + B)  A
  Booleana: Leyes de complementos
  A | ~A = 1 A + –A  1
    “A es verdadero” o “A es falso”
  Anillo: Cada elemento tiene su inverso aditivo
  A | ~A  0 A + –A = 0

## Slide 8: Propiedades de & y ^
Álgebra Booleana
Anillo Booleano
  {0,1}, ^, &, , 0, 1
  Idéntica a enteros en mod 2
   es la operación de identidad:  (A) = A
    A ^ A = 0
Propiedad Anillo Booleano
  Suma conmutativa A ^ B = B ^ A
  Producto conmutativo A & B = B & A
  Suma asociativa (A ^ B) ^ C = A ^ (B ^ C)
  Producto asociativo (A & B) & C = A & (B & C)
  Producto sobre la suma A & (B ^ C) = (A & B) ^ (B & C)
  0 es identidad suma A ^ 0 = A
  1 es identidad producto A & 1 = A
  0 es producto aniquilador A & 0 = 0
  Inverso aditivo A ^ A = 0

## Slide 9: Relaciones entre operaciones
Álgebra Booleana
Leyes de DeMorgan
  Expresa & en términos de |, y viceversa
    A|B = ~(~A & ~B)
      A o B son verdad si ni A ni B son falsos
    A & B = ~(~A | ~B)
      A y B son verdad si A y B no son falsos
Or exclusivo utilizando OR inclusivo
  A^B = (~A & B) | (A & ~B)
    Exactamente uno A o B es verdadero
  A^B = (A|B) & ~(A&B)
    Ya sea que A sea verdadero, o B sea verdadero, pero no ambos

## Slide 10: Álgebra booleanas generales
Álgebra Booleana
Operaciones sobre vectores de bits
  Las operaciones son aplicadas bit por bit
Todas las propiedades del álgebra Boolena se aplican
01101001
& 01010101
01000001
01101001
| 01010101
01111101
01101001
^ 01010101
00111100
~ 01010101
10101010

## Slide 11: Representación y manipulación de conjuntos
Álgebra Booleana
Representación
  El vector de bits con ancho w representa un subconjunto {0, …,w-1}
  aj = 1 si j  A
    01101001
    76543210 {0, 3, 5, 6}
    01010101
    76543210 {0, 2, 4, 6}
Operaciones
  & Intersección 01000001 {0, 6}
  | Unión 01111101 {0, 2, 3, 4, 5, 6}
  ^ Diferencia simétrica 00111100 {2, 3, 4, 5}
  ~ Complemento 10101010 {1, 3, 5, 7}

## Slide 12: Operaciones en c a nivel de bit
Álgebra Booleana
Las operaciones &, |, ~ y ^ están disponibles en C
  Se aplica a cualquier tipo de dato “entero”
    long, int, short, char
  Se ven los argumentos como vectores de bits
  Los argumentos se aplican bit a bit
Ejemplos (dato tipo char)
~0x41  0xBE
~010000012  101111102
~0x00  0xFF
~000000002  111111112
0x69 & 0x55  0x41
011010012 & 010101012  10000012
0x69 | 0x55  0x7D
011010012 | 010101012  011111012

## Slide 13: Contraste: operaciones lógicas en c
Álgebra Booleana
Contraste para operadores lógicos
  &&, ||, !
    El 0 se ve como “falso”
    Cualquier cosa no cero es “verdadero”
    Siempre regresa 0 ó 1
    Terminación temprana
Ejemplos
  !0x41  0x00
  !0x00  0x01
  !!0x41  0x01
  0x69 && 0x55  0x01
  0x69 || 0x55  0x01
  p && *p (evita el acceso a apuntador nulo)

## Slide 14: Operaciones de desplazamiento de bits
Álgebra Booleana
Desplazamiento a la izquierda x << y
  Desplaza un vector x de bits y posiciones a la izquierda
    Elimina los bits extras de la izquierda
    Llena con 0’s a la derecha
Desplazamiento a la derecha x >> y
  Desplaza un vector x de bits y posiciones a la derecha
    Elimina los bits extras a la derecha
  Desplazamiento lógico
    Llena con 0’s a la izquierda
  Desplazamiento aritmético
    Replica el bit más significativo a la derecha
    Es útil en la representación de enteros con complemento a dos

## Slide 15: resumen
Álgebra Booleana
Algebra Booleana es la base de matemática computacional
  La forma básica codifica “falso” como 0 y “verdadero” como 1
  Forma general como operaciones bit a bit en C
    Buena para representación y manipulación de conjuntos